## Slide 1: NPU 기반 YOLO 추론에서 호스트 CPU 최소화
최저 지연 운용을 기준으로
Minimizing Host CPU Load in NPU-Based YOLO Inference
발표자 (작성 필요)
Notes: 오늘은 NPU가 추론을 맡은 뒤에도 CPU에 남는 일을 어떻게 걷어냈는지, 지연이 가장 짧은 운용 방식을 기준으로 말씀드린다.

## Slide 2: 목차
1
문제와 대상 시스템
추론만 NPU로 옮겨도 CPU는 바쁘다 · 대상 시스템과 운용 기준 · 전체 구조
슬라이드 3~5
2
CPU 최소화 기술 ①~⑤
① 하드웨어 디코더 · ② NHCW 직접 생성 · ③ 결과 해석 · ④ 최저 지연 운용 · ⑤ 지휘만
슬라이드 6~10
3
결과
결과 요약
슬라이드 11
4
결론
CPU가 데이터를 읽지 않게 하는 것
슬라이드 12
Notes: 먼저 문제와 대상을 보고, 다섯 가지 기술을 차례로 설명한 뒤, 결과와 결론으로 마무리한다.

## Slide 3: 문제 — 추론만 NPU로 옮겨도 CPU는 바쁘다
한 프레임의 흐름
디코드
CPU 담당
크기·색·형식 변환
CPU 담당
추론
NPU 담당
결과 해석
(박스 복원·NMS)
CPU 담당
표시
CPU 담당
추론만 NPU가 맡으면 나머지는 CPU가 하며, 프레임마다 수 MB를 읽고 쓴다
스마트폰·서버에서도 추론 밖 전·후처리와 데이터 이동이 종단간 성능을 좌우한다는 보고가 있다 [1][2]
출발점 · 배치 1 응용 CPU
17.6 ms/프레임
한 코어의 40% 이상
Notes: 목표는 CPU 개입을 최소화하는 것이다. 단, 처리량이 아니라 최저 지연 운용에서 그렇게 한다.

## Slide 4: 대상 시스템과 운용 기준
보드
Raspberry Pi Compute Module 5 [3]
NPU
Hailo-8 (PCIe)
런타임 HailoRT 4.24.0 [4]
모델
YOLO11m [5]
입력
HEVC 영상
(SoC 하드웨어 디코더)
운용 기준
처리량(FPS)이 아니라
최저 지연
Notes: 같은 계열 구성의 선행 사례가 있다 [6][7].

## Slide 5: 전체 구조 — 데이터는 하드웨어끼리, CPU는 지휘만
굵은 실선 = dma-buf로 복사 없이 넘기는 데이터 · 가는 실선 = CPU를 거치는 작은 데이터 · 점선 = CPU 제어 · ①~⑤ = 다섯 기술
Notes: 다섯 기술 — ① 하드웨어 디코더와 제로 카피 ② NPU 형식을 GPU가 직접 생성 ③ 결과 해석도 GPU ④ 최저 지연 운용 ⑤ CPU는 지휘만.

## Slide 6: ① 하드웨어 디코더 + 제로 카피(dma-buf)
HEVC 하드웨어 디코더로 풀고(FFmpeg 하드웨어 경로 [9]), 출력은 dma-buf로 GPU에 바로 넘긴다 [8]
Chart: (a) 소프트웨어 대 하드웨어 (ms/프레임)
| 하드웨어 + dma-buf (응용) | 소프트웨어 디코드 (avdec_h265)
소프트웨어 디코드 | 0 | 31.8
dma-buf 0.23까지 | 0.23 | 0
dma-buf 0.23~0.28 범위 | 0.05 | 0
31.8
0.23~0.28
Chart: (b) 하드웨어 출력 경로별 · 확대 (ms/프레임)
| dma-buf 유지 (응용) | dma-buf 유지 (명령행) | CPU로 내려받음 (명령행)
CPU로 내려받음 | 0 | 0 | 2.02
dma-buf 유지 (명령행) | 0 | 0.55 | 0
dma-buf 0.23까지 | 0.23 | 0 | 0
dma-buf 0.23~0.28 범위 | 0.05 | 0 | 0
2.02
0.55
0.23~0.28
같은 하드웨어 디코드라도 CPU로 내려받으면 약 3.6배 (명령행 기준 2.02 대 0.55 ms) — 비용은 디코드가 아니라 복사
(a)의 소프트웨어 값은 GStreamer avdec_h265 측정(2026-09-20), 하드웨어 값은 ffmpeg 명령행·응용 측정(2026-09-29 이후)으로 측정 날짜·도구가 다르다. 모두 1080p HEVC 1,816프레임, 디코드만, 3회 중앙값
소프트웨어 = avdec_h265 자동 스레드 · 명령행 = ffmpeg (내려받음: 출력 형식 미지정 → yuv420p, 유지: DRM_PRIME) · 응용 = libavcodec DRM_PRIME
Notes: 소프트웨어 디코드는 프레임당 약 32 ms로 한 코어를 거의 다 쓴다. 하드웨어 디코더를 쓰고 출력을 dma-buf로 그대로 넘기면 0.23~0.28 ms다. 오른쪽은 같은 하드웨어 디코드에서 출력을 CPU로 내려받기만 해도 약 3.6배 비싸진다는 것 — CPU 비용의 원인이 복사라는 증거다.

## Slide 7: ② NPU가 원하는 형식(NHCW)을 GPU가 바로 만든다
NPU는 칩 내부 배치 NHCW를 쓴다. NHWC로 넘기면 런타임이 CPU에서 변환한다
원인은 연산이 아니라 캐시되지 않는 GPU 메모리를 CPU가 바이트 단위로 읽는 것
같은 전치 루프 단독
일반 메모리 0.95 ms
GPU 메모리 12.7 ms
해법: Vulkan 전처리 셰이더 [10]가 GPU(V3D [11])에서 처음부터 NHCW로 쓴다
결과: 배치 1 응용 CPU 17.6 → 3.3 ms/프레임
Chart: 배치 1 응용 CPU (ms/프레임)
| 출발점 | ② GPU가 NHCW 생성
응용 CPU | 17.6 | 3.3
측정 조건: GPU 960 MHz · 디코더 자동 스레드 · 배치 1/슬롯 2
Notes: NPU는 칩 내부용 NHCW 배치를 쓰므로 NHWC로 넘기면 런타임이 CPU에서 형식을 바꾼다. 비용의 원인은 변환 연산이 아니라 CPU가 캐시되지 않는 GPU 메모리를 바이트 단위로 읽는 데 있었다. 그래서 Vulkan 전처리 셰이더가 처음부터 NHCW로 쓰게 했고, 배치 1 응용 CPU가 17.6에서 3.3 ms/프레임으로 줄었다.

## Slide 8: ③ 결과 해석(박스 복원 + NMS)도 GPU로
Chart: 배치 1/슬롯 1 응용 CPU (ms/프레임)
| 결과 해석 CPU (직전) | ③ 결과 해석 GPU
응용 CPU | 3.25 | 0.94
NPU 원시 출력도 dma-buf로 GPU에 넘기고, GPU 셰이더가 박스 복원과 NMS를 한다
CPU는 최종 검출 몇 개만 받는다
결과: 응용 CPU 3.25 → 0.94 ms/프레임
지연은 그대로
79.1 대 79.2 ms
정확도
CPU 기준 구현과 같은 결과
NPU 런타임 NMS와 IoU 0.9 매칭 0.999
측정 조건: GPU 1150 MHz · 디코더 1스레드 · 배치 1/슬롯 1 (7번 슬라이드와 조건이 다르다)
Notes: NPU 원시 출력도 dma-buf로 GPU에 넘겨 박스 복원과 NMS를 GPU 셰이더가 하고, CPU는 최종 검출 몇 개만 받는다. 응용 CPU는 3.25에서 0.94 ms/프레임으로 줄었고 지연은 그대로였다. 정확도는 CPU 기준 구현과 같고, NPU 런타임 NMS와는 IoU 0.9 매칭 0.999다. 이 측정은 7번 슬라이드와 조건이 다르다.

## Slide 9: ④ 최저 지연 운용 — 한 번에 한 장, 줄 세우지 않는다
입력 페이싱
카메라처럼 소스 시각에 도착
대기열 1칸
줄 세우지 않는다
배치 1 · 슬롯 1
NPU가 한 번에 한 장
검출 결과
처리 못 한 프레임은 버림
페이싱이 없으면 디코드 끝 기준 79 ms의 절반 넘게(약 42 ms, 추정)가 앞 프레임을 기다린 대기였다
결과 · 도착 기준 평균
58.4 ms 입력 18.6% 버림
그 안의 입력 대기열 대기 약 14.5 ms
대기열 크기 N이 1 늘 때마다 b1/s1 평균 지연 +33.1 ms (1/30 s), 버림률은 거의 같다
Notes: 배치 1, 슬롯 1로 한 번에 한 프레임만 처리하고, 입력은 카메라처럼 소스 시각에 맞춰 도착시키며, 대기열은 한 칸만 두어 처리 못 한 프레임은 버린다. 페이싱이 없을 때는 디코드 끝 기준 79 ms의 절반 넘게가 앞 프레임을 기다린 대기였다. 이 방식으로 도착 기준 평균 58.4 ms를 얻었고, 그 대가로 입력의 18.6%를 버린다.

## Slide 10: ⑤ CPU는 거의 지휘만 한다
하드웨어
디코더
GPU
전처리
NPU
추론
GPU
후처리
CPU
제출 · 이벤트 대기
데이터 (dma-buf · 복사 없음)
제어 (CPU)
이전 · 폴링
일정 간격으로 완료를 확인한다
지금 · 이벤트 대기
완료 이벤트로 깨어나 기다린다
①~⑤ 모두 적용 · 최저 지연 운용점
응용 CPU
약 1.0 ms/프레임
(처리한 프레임 기준)
CPU는 큰 데이터를 만지지 않고 작업 제출과 완료 확인만 한다
완료도 폴링 대신 완료 이벤트로 깨어나 기다린다
감소의 대부분은 ②·③의 몫이다
Notes: 남은 CPU 일은 지휘뿐이다. 작업을 제출하고, 완료 이벤트가 오면 깨어나 다음 일을 넘긴다. 이렇게 해서 최저 지연 운용점에서 처리한 프레임당 약 1 ms가 남았고, 그 감소의 대부분은 앞의 ②·③ 덕분이다.

## Slide 11: 결과 요약
구성 | 응용 CPU (ms/프레임) | 지연
출발점: 형식 변환·NMS를 CPU에서 | 17.6 | –
② NPU 형식(NHCW)을 GPU가 직접 생성 | 3.3 | –
③ 결과 해석(NMS 포함)을 GPU로 | 0.94 (직전 3.25) | 79.2 ms (디코드 끝 기준)
④⑤ 최저 지연 운용(입력 페이싱 + 대기열 1) | 약 1.0 | 58.4 ms (도착 기준, 입력 18.6% 버림) 화면까지 70.2 ms
검출 결과는 기준 경로와 같다 (1,816프레임에서 9,457개)
1~2행: GPU 960 MHz · 디코더 자동 스레드 · 배치 1/슬롯 2 (1,816프레임 3회 중앙값). 3~4행: GPU 1150 MHz · 디코더 1스레드 · 배치 1/슬롯 1 (900프레임 3회 중앙값)
4행 CPU는 처리한 프레임 기준, 3·4행 지연은 기점이 달라 서로 빼지 않는다
58.4 ms는 표시 없이 입력 18.6% 버림, 70.2 ms는 화면 표시를 켠 별도 실행(버림 19.1%)
Notes: 표는 기술별 응용 CPU 시간과 최저 지연 운용점을 정리한 것이다. 위 두 행과 아래 두 행은 측정 조건이 다르고, 4행 CPU는 처리한 프레임 기준이며, 3·4행의 지연은 기점이 달라 서로 빼지 않는다. 검출 결과는 기준 경로와 같았다.

## Slide 12: 결론
CPU를 줄이는 열쇠는 연산을 빠르게 하는 것이 아니라 CPU가 데이터를 읽지 않게 하는 것
디코더·GPU·NPU가 dma-buf로 직접 주고받고, 형식 생성과 결과 해석을 GPU에 맡기면 CPU에는 지휘만 남는다
최저 지연 운용("한 번에 한 장, 줄 세우지 않기")에서 응용 CPU 약 1 ms/프레임, 도착 기준 58.4 ms (입력 18.6% 버림)
Notes: 정리하면, CPU를 줄이는 열쇠는 연산을 빠르게 하는 것이 아니라 CPU가 데이터를 읽지 않게 하는 것이다. 디코더·GPU·NPU가 dma-buf로 직접 주고받고 형식 생성과 결과 해석을 GPU에 맡기면 CPU에는 지휘만 남는다. 최저 지연 운용에서 응용 CPU는 약 1 ms/프레임, 도착 기준 58.4 ms였고, 그 대가로 입력의 18.6%를 버린다.

## Slide 13: 감사합니다
질의응답 (Q&A)
발표자 (작성 필요)
참고문헌
[1] M. Buch 외, "AI Tax in Mobile SoCs," ISPASS 2021.
[2] A. F. AbouElhamayed 외, "Beyond Inference," DAC 2024.
[3] Raspberry Pi Ltd., "Raspberry Pi Compute Module 5 Datasheet," 2026.
[4] Hailo Technologies, "HailoRT v4.24.0 User Guide."
[5] G. Jocher and J. Qiu, "Ultralytics YOLO11," 2024.
[6] B. Vergara 외, "A Hailo-Accelerated System for Precision Agriculture," CHILECON 2025.
[7] 정필성, "실시간 객체탐지를 위한 저비용 엣지 AI 가속기," 한국컴퓨터정보학회논문지, 2026.
[8] Linux Kernel Documentation, "Buffer Sharing and Synchronization (dma-buf)," Linux 6.18.
[9] FFmpeg Developers, "FFmpeg," version 7.1.5.
[10] Khronos Vulkan Working Group, "Vulkan 1.4.365 Specification," 2026.
[11] Mesa 3D Graphics Library, "V3D," Mesa 26.2.2 문서.
Notes: 이상입니다. 질문 받겠습니다.